| Mehrfachsteckdose: die unterschätzte Brandgefahr |
| --- |
| Stand: 2017-09-25 |
| Schulart | Realschule |
| Jahrgangsstufen | 8 bis 10 |
| FÜZ | Auch für die Förderung der Lesekompetenz geeignet: Erschließen eines Textes und Transformieren der wesentlichen Aussagen in ein anderes Textformat |
| Fach | Physik |
| Kompetenzerwartungen |
| Die Schülerinnen und Schüler … gehen sicher mit dem Modell der Elementarladung um und benutzen die Stromstärke mit ihrer Einheit bei Berechnungen. Sie erkennen und bewerten Gefahrenpotenziale für den Umgang mit elektrischem Strom und beschreiben entsprechende Schutzvorrichtungen im Alltag. führen unter Anleitung Experimente mit Stromstärkemessgeräten in einfachen Stromkreisen durch und protokollieren diese unter Verwendung fachspezifischer Schreibweisen und der exakten Fachsprache. (Kompetenzerwartung 8 (I)) gehen mit Stromstärke- und Spannungsmessgeräten sachgerecht um und verwenden diese zu Untersuchungen in einfachen Stromkreisen. Dabei reflektieren sie die Angabe ihrer Messergebnisse hinsichtlich physikalischer Sinnhaftigkeit. (Kompetenzerwartung 9 (I)) verwenden Stromstärke- und Spannungsmessgeräte sachgerecht, um anhand von geeigneten elektrischen Schaltungen Gesetzmäßigkeiten für Stromstärken und Spannungen in verschiedenen elektrischen Stromkreisen selbständig zu untersuchen. wenden die Gesetzmäßigkeiten für Reihen- und Parallelschaltungen sowohl bei alltäglichen Problemstellungen als auch bei Berechnungen von Innenwiderständen und Messbereichserweiterungen von Spannungs- und Stromstärkemessgeräten an. (Kompetenzerwartung 10 (I)) wenden die Gesetzmäßigkeiten für Reihen- und Parallelschaltungen bei alltäglichen Problemstellungen an, um damit Berechnungen durchzuführen und Vorhersagen zu treffen. (Kompetenzerwartung 10 (II/III)) |

Aufgabe

In einer Tageszeitung ist folgender Artikel abgedruckt.

Lies den Zeitungstext aufmerksam durch und markiere wesentliche Aussagen. Besprecht zu zweit, warum Mehrfachsteckdosen, wie in der Überschrift formuliert, eine „unterschätzte Brandgefahr“ darstellen. Erstelle einen „Beipackzettel” mit Sicherheitshinweisen zu einer Mehrfachsteckdose.

weitere Aufgaben Jahrgangsstufen 8 und 9

Eine Mehrfachsteckdose mit Kippschalter kannst du vereinfacht nachbauen. Dokumentiere deine Ergebnisse

Baue nacheinander drei Lämpchen parallel zueinander in einen Stromkreis mit Stromstärkemessgerät ein. Achte jeweils auf die Anzeige des Messgeräts.

Gedankenexperimente: Ergänze gedanklich einen parallel geschalteten Draht, der den Heizdraht eines Heizlüfters darstellen soll. Vermute die Veränderung am Stromstärkemessgerät. Ersetze gedanklich das Stromstärkemessgerät durch einen zusätzlichen dünnen Metalldraht. Beschreibe eine mögliche Beobachtung und begründe diese. Welche Funktion übernimmt der Metalldraht aus a) im Alltag?

weitere Aufgaben Jahrgangsstufe 10

Eine Mehrfachsteckdose mit Kippschalter kannst du vereinfacht nachbauen.

Baue nacheinander drei Lämpchen parallel zueinander in einen Stromkreis mit Stromstärkemessgerät ein. Achte jeweils auf die Anzeige des Messgeräts.

Gedankenexperimente: Ergänze gedanklich einen parallel geschalteten Draht, der den Heizdraht eines Heizlüfters darstellen soll. Vermute die Veränderung am Stromstärkemessgerät. Ersetze gedanklich das Stromstärkemessgerät durch einen zusätzlichen Metalldraht Beschreibe eine mögliche Beobachtung und begründe diese. Welche Funktion übernimmt der Metalldraht aus a) im Alltag?

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler

3. Beipackzettel entsprechend dem Artikel. 4. Der angezeigte Messwert steigt mit jedem parallelgeschalteten Energiewandler. 5. Gedankenexperimente Der angezeigte Messwert steigt an. Der Metalldraht könnte durchbrennen. Begründung: Wärmewirkung des elektrischen Stromes (Schmelz-)Sicherung

| Hinweise zum Unterricht |
| --- |
| Die Auswirkung der Überlastung einer Mehrfachsteckdose können mit folgender Schaltung in einem Schülerexperiment schrittweise sichtbar gemacht werden. Es wurden dabei gezielt Schülerexperimentiermaterialien verwendet, die von den Lehrmittelfirmen bezogen werden können. Durch das sukzessive Schließen der Schalter werden die Auswirkungen am „Sicherungsdraht“ schrittweise sichtbar: |
|  | Experimentiermaterialien: Netzgerät 3 Glühlampen Konstantandraht als Heizdraht Kupferdraht als Sicherungsdraht ( (einzelner Draht eines Litzenkabels, der bei einer Stromstärke von ca. 1,8 A durchbrennt) Hinweis zum Experiment: Das zu beobachtende Versuchsergebnis wird sehr gut sichtbar, wenn der Heizdraht relativ kurz gewählt wird. Zu beachten ist dabei, dass durch das Schließen des Schalters vor dem Heizdraht die Helligkeit der Glühlampen deutlich abnimmt |
| Die Überlastung von Mehrfachsteckdosen stellt ein Alltagsproblem dar. Diese Aufgabe kann in verschiedenen Jahrgangsstufen eingesetzt werden, das Niveau steigt sukzessive an. Die Schülerinnen und Schüler sollten die Wärmewirkung des elektrischen Stroms und deren Gefahren kennen. Dass die Wärmewirkung ein „Durchbrennen“ eines dünnen Drahtstückes verursachen kann, sollte keine kognitive Hürde darstellen. In den Jahrgangsstufen 8 und 9 verleiht die Kenntnis über Stromstärke, deren Messung und Auswirkung den Schülerinnen und Schülern Fähigkeiten, das Problem Mehrfachsteckdose fachlich zu durchblicken. In Jahrgangsstufe 10 können die Schülerinnen und Schüler auch mit Kenntnissen über die Parallelschaltung argumentieren. Die Darstellung der Schaltungen nimmt im Abstraktionsgrad zu. In Jahrgangsstufe 10 sollten die Schülerinnen und Schüler das Problem auch ohne grafische Unterstützung behandeln können. Generell sollte in jeder Jahrgangsstufe ein Hinweis auf die Überschlagsrechnung von aufsummiert 3,5 kW erfolgen. |
| Quellen und Literaturangaben |
| Artikel aus PNP vom 23.01.2017 Siegfried Bresler, Physik für Realschulen - Natur und Technik - Nordrhein-Westfalen - Neubearbeitung / 7./8. Schuljahr – Schülerbuch, Cornelsen, ISBN:-3-464-85104-3 |