Rampe

Ein Rollstuhlfahrer steht am Bahnhof vor einer Rampe: Die Steigung beträgt 12 %.

Er weiß, dass er mit seinem Motor eine Steigung von 7° schaffen kann.

1. Kann er ohne fremde Hilfe die Rampe hochfahren?

2. Er möchte über die Rampe 4 m hoch fahren. 
Welchen Höhenunterschied hat er dann überwunden?

Quellen- und Literaturangaben

Bildquelle: „Wheelchair“, lizenziert CCO Public Domain, via Pixabay (25.11.2015)

Hinweise zum Unterricht

Berechnung mit Hilfe der Winkelfunktionen

sin α  =  = ; 	cos α =  =  ;	tan α =  =

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler

- Lösung erfolgt über den tan.

Steigung in % = 100  tan α				12%

b

c

a

12% = 100 tan α

tan α = 0,12 => α = 6,84°

Das heißt, der Rollstuhlfahrer schafft die Rampe ohne fremde Hilfe.

- Mit sin α  = berechnen wir die Seite a

sin 6,84°  c = a

0,119  4 m = 0,476 m

Es ist ein Höhenunterschied von 47,6 cm zu überwinden.