„g-Kraft“

Stand: 12.03.2018

Aufgabe

Anna besucht ein Volksfest und steht fasziniert vor dem abgebildeten Fahrgeschäft.

Neben bekannten Angaben „110 km/h” und „42 m” entdeckt sie die Aufschrift „4,3 G“. Recherchiere dazu über die Bedeutung dieser Angabe. Meist wird der Begriff „g-Kraft“ verwendet. Erläutere den Zusammenhang zwischen den Begriffen „Ortsfaktor g“ und „g-Kraft“. Recherchiere mögliche Auswirkungen von zu kleinen und zu großen „g-Kräften“ auf die Gesundheit. Für Fahrgeschäfte ist ein bestimmter Bereich für „g-Kräfte“ zulässig. Informiere dich und gib diesen Bereich an. Anna (m = 50,0 kg) fährt mit dem Fahrgeschäft. a) Berechne den Wert der maximal auftretenden „g-Kraft“, die auf Anna während der Fahrt wirkt. b) Welche Masse müsste eine Person haben, damit sie sich auf der Erde fühlt wie die „fliegende Anna“?

Für Jahrgangstufe 10:

In einem anderen Fahrgeschäft werden die Gäste entlang einer Führung 80 m nach oben gezogen und anschließend fallen gelassen. Gib die Zeit an, in der die Fahrgäste den freien Fall genießen können, wenn die „Fallstrecke“ 20 m (40 m, 60 m) beträgt. Berechne die jeweils nach 20 m (40 m, 60 m) erreichte Endgeschwindigkeit. Bei diesem Fahrgeschäft soll nach 60 m freiem Fall über weitere 20 m gleichmäßig abgebremst werden. Berechne die auftretende „g-Kraft“ und beurteile diese bezüglich der Gesundheitsrisiken.

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler

Die Kraft, die auf den Fahrgast wirkt, kann dem (bis zu) 4,3 fachen der Erdanziehungskraft entsprechen. Das Größensymbol des Ortsfaktors ist g. Der Ortsfaktor ist die Proportionalitätskonstante von Masse m und Gewichtskraft FG und beschreibt auf der Erde die Beschleunigung (Ortsfaktor: ) durch die Erdanziehungskraft. Die „gKräfte“ (Achterbahn: 4,3 G) geben das g-fache der Erdanziehungskraft wieder. Auswirkungen von „g-Kräften“ Zu geringe „gKräfte“ wirken z.B. in Raumstationen. Sie führen u. a. zu Muskelabbau. Zu große „gKräfte“ führen u. a. zur Umverteilung des Blutes und damit zu mangelnder Durchblutung oder zu hohem Blutdruck z. B. im Gehirn. In extremen Fällen führen zu hohe Beschleunigungskräfte („gKräfte“) zum Platzen der Blutgefäße und zum Tod. Es „sollten kurzzeitig nur maximal 6 g in der vertikalen bzw. 2 g in der lateralen Achse (Schulter - Schulter) auf den Fahrgast wirken. Bei gleichzeitigem Auftreten von vertikaler und lateraler Beschleunigung sind die zulässigen Beschleunigungswerte je nach ihrem Verhältnis zueinander geringer.“ Quelle: http://www.stern.de/reise/g-kraefte-schneller-als-das-spaceshuttle-3514224.html Gewichtskraft von Anna: Gegeben: m = 50,0 kg und g = 9,81 Größengleichung: Rechnung: Antwort: Es wirkt eine Kraft von 2,1 kN Eine Person mit 215 kg (4,3 fachen Masse von Anna) würde sich fühlen wie die „fliegende Anna“.

Für Jahrgangstufe 10:

1. Bekannte Größen: s = 20 m; a = 9,81 Gesuchte Größe: s, hier die Fallhöhe Größengleichung: ; Rechnung: analog ; ; 2. Bekannte Größen: t aus Aufgabe 1 und Gesuchte Größe: Größengleichung: oder Rechnung: oder ; 3. Bekannte Größen: Geschwindigkeitsdifferenz ; Gesuchte Größe: Größengleichung: und Eingesetzt und umgeformt: Rechnung: Antwort: Es wirkt die dreifache Gewichtskraft, also 3 g. Diese ist für gesunde Personen unkritisch. (Siehe Aufgabe g-Kraft Ph 7 (I))