# Aufgabe

Durch eine Spendenaktion an der BOS erhält die Partnerschule in Tansania ein Internetcafé mit 3 PCs, Drucker, Switch und einen WLAN-Access-Point für Smartphones. Sie haben sich bereit erklärt das Netzwerk aufzubauen und die Rechner für den Internetzugriff zu konfigurieren. Von dem für die Schule zuständigen IT-Servicebetrieb bekommen sie folgenden Netzwerkplan (siehe Anhang) und für die Rechnerkomponenten des Internetcafés folgendes Subnetz zugewiesen:

192.168.128.184/ 29

Arbeitsaufträge:

- Analysieren Sie den Netzwerkplan, benennen Sie die einzelnen Komponenten und erläutern Sie die Schwachstellen des Plans.

- Überlegen Sie wie viele Rechnerkomponenten mit dem Subnetz angebunden werden können und erstellen Sie eine Netzwerktabelle

- Entwerfen Sie einen neuen, verbesserten Netzwerkplan.

Vertiefend: 4) Testen Sie Ihr Netzwerk mit einer Simulationssoftware (z.B. Filius). Siehe auch Aufgabe „Netzwerkcafe` Simulation“.

Netzwerkplan:

# Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler

Lösungen:

- Das Internetcafe  ist über einen Hub und einem Repeater am Router der Schule angebunden. Von dort geht es über eine Firewall ins Internet. Eine Anbindung über Switche wäre schneller. Der WLAN-Accesspoint wurde vergessen.

- „/29“ steht für eine Netzwerkmaske 255.255.255.248. Damit können 6 Host-IP-Adressen vergeben werden.

Netzwerktabelle 192.168.128.184 mit 255.255.255.248

| IP-Adressen |  |
| --- | --- |
| 192.168.128.184 | Router |
| 192.168. 128.185 | Hub |
| 192.168. 128.186 | Drucker |
| 192.168. 128.187 | PC1 |
| 192.168. 128.188 | PC2 |
| 192.168. 128.189 | PC3 |
| 192.168. 128.190 | WLAN-Access-Point |
| 192.168. 128.191 | Broadcast |

Für die Smartphones, welche sich über WLAN verbinden sollen,  bleiben keine IP-Adressen übrig. Die Netzwerkmaske muss größer werden und evtl. ein eigenes Sub-Netz für den WLAN-Access vergeben werden (z.B. 192.168.128.192/ 29).

Arbeitsaufträge: zu 3) bis 4) individuelle Lösungen

# Anregung zum weiteren Lernen

Simulation des Netzwerkes mit geeigneter Simulationssoftware